ETUDE ETAGE BF AF7 AL2 AL4 Poste RADIONDE

SPANNUNGSVERTÄRKUNG ALLER NF STUFEN, ALLE C neu

| ETAGE BF RADIONDE APRES REMPLACEMENT TOUS C ET C Graves non enclenché |  |
| --- | --- |
| LAMPES AF7, AL2 ET AL4 polarisée à -6,2V HT = 250V |  |  |  |
| Entrée Sinus 0,1 Veff = 0,2828 V cc |  |  |  |  |  |
| Entrée | Sortie AF7 | Gain AF7 | Sortie AL2 | Gain AL2 | Sortie AL4 | Gain AL4 | Gain Total |
| Eingang | Ausgang AF7 |  | Ausgang AL2 |  | Ausgang AL4 |  |  |
| Hz | Vcc |  | Vcc |  | Vcc |  |  |
| 50 | 0,23 | 0,81 | 1,70 | 7,39 | 16,00 | 9,41 | 56,58 |
| 100 | 0,23 | 0,81 | 2,10 | 9,13 | 23,00 | 10,95 | 81,33 |
| 200 | 0,23 | 0,81 | 2,80 | 12,17 | 32,00 | 11,43 | 113,15 |
| 500 | 0,23 | 0,81 | 4,10 | 17,83 | 48,00 | 11,71 | 169,73 |
| 1000 | 0,23 | 0,81 | 4,80 | 20,87 | 63,00 | 13,13 | 222,77 |
| 2000 | 0,23 | 0,81 | 5,50 | 23,91 | 82,00 | 14,91 | 289,96 |
| 5000 | 0,23 | 0,81 | 5,80 | 25,22 | 104,00 | 17,93 | 367,75 |
| 10000 | 0,23 | 0,81 | 5,60 | 24,35 | 115,00 | 20,54 | 406,65 |
| 20000 | 0,23 | 0,81 | 5,30 | 23,04 | 110,00 | 20,75 | 388,97 |