Bezeichnungsschlüssel für Empfangs-Verstärker-Röhren, hergestellt in der UdSSR, GOST 13393-76,

Er besteht in der Regel aus vier Elementen.

Quelle: http://www.oldradio.ru/issues/sys_gost.shtml

Das erste Element - die Zahl entspricht der gerundeten Heiz-Spannung in Volt.

Das zweite Element - der Buchstabe für den Typ der Röhre

| Original- Codie-rung | Deutsche Trans-literation | RM-Codie-rung | Vorgesehene Funktion |
| --- | --- | --- | --- |
| Д | D | d | Dioden, einschließlich Dämpfung |
| Х | Ch | h | Doppel-Dioden |
| Ц | Z | c | Gleichrichterröhren |
| С | S | s | Trioden |
| Н | N | n | Doppel-Trioden |
| Э | E | ee | Tetroden |
| П | P | p | Ausgangs-Pentoden und Strahl-Tetroden |
| Ж | Sh | j | Hochfrequenz-Pentoden ohne Regelfunktion, auch mit zwei Steuergittern |
| К | K | k | Hochfrequenz-Pentoden mit Regelfunktion |
| Р | R | r | Tetroden Doppel-und Doppel-Pentode |
| Г | G | g | Diode-Triode |
| Б | B | b | Diode-Pentode |
| Ф | F | f | Triode-Pentode |
| И | I | i | Triode-Hexode, Triode-Heptode, Triode-Oktode |
| А | A | a | frequenzumsetzende Röhren und Röhren mit zwei Steuergittern (außer Pentoden mit zwei Steuergittern); |
| В | W | v | Röhren mit Sekundäremission |
| Л | L | l | Röhre mit fokussierbarem Strahl; (Oszilloskop, Fernsehbildschirm) |
| Е | E | e | Abstimmanzeige-Indikator |

Für Magnetrons besteht das zweite Element der Bezeichnung aus drei Buchstaben: der erste M - Magnetron; im zweiten für die hauptsächliche Anwendung, kann auch fehlen und der dritte Buchstabe gibt den Typ der Röhre gemäß der obigen Liste.

Das dritte Element Symbole - die Zahl entspricht der Ordnungszahl dieser Art von Röhre.

Das vierte Element - charakterisiert die konstruktive Gestaltung der Röhre:

| П | P |  | in einer Glaskolben, klein (Finger), einem Durchmesser von 19 und 22,5 mm |
| --- | --- | --- | --- |
| А | A |  | in einem Glaskolben, Subminiatur, mit einem Durchmesser von 5 bis 8 mm |
| Б | B |  | in einem Glaskolben, Subminiatur, mit einem Durchmesser von mehr als 8 bis 10,2 mm |
| Д | D |  | in einem Glaskolben, mit einer Mütze oder keine Mütze, Durchmesser von mehr als 22,5 mm |
|  | C |  | ein Metall-Schale, Miniatur- und Subminiatur |
|  | H |  | in einem Glaskolben, Subminiatur, einen Durchmesser von 10,2 mm |
|  | K |  | in der Keramik-Schale |
|  | D |  | metallosteklyannoy in der Schale, mit Scheibe vpayami |
|  |  |  | Röhren in der Metall-Schale der vierte Element Bezeichnungen nicht haben |

Zusatz-Element. Durch die Standard-Notation Röhren sind manchmal hat (nach dem Bindestrich) ein Schreiben unter Angabe der besonderen Eigenschaften von Röhren, zum Beispiel:

|  | E |  | Röhren mit erhöhter Zuverlässigkeit und mechanischer Festigkeit; |
| --- | --- | --- | --- |
|  | E |  | Röhren mit erhöhter Lebensdauer (>5000 h); |
|  | D |  | besonders langlebige Röhren; |
|  | I |  | Für Impulsbetrieb vorgesehen. |