del condensatore elettrolitico di rivela-	la massima deviazione dell'indice del-
zione e l'oscillatore sul cilindretto me-	l'analizzatore (il quale deve essere sem-
tallico montato sul tubo convertitore,            pre collegato ai capi del condensatore
Questo metodo di taratura dei trasfor-           elettrolitico di rivelazione).
matori a FI per MF va bene quando i	Quindi, sempre attraverso il condensa-
trasformatori stessi sono in parte ta-	tore di piccola capacità, si collega
rati, cioè quando sono necessari soltanto	l'oscillatore fra la griglia controllo del
pochi ritocchi dopo eventuali ripara-	primo tubo amplificatore a FI e la mas-
zioni.	sa regolando i nuclei secondario e pri-
Se invece i trasformatori sono compie-         mario del secondo trasformatore a FI
temente starati è facile che il segnale         per la massima uscita.
dell'oscillatore applicato sul tubo con-         In ultimo si collega capacitivamente
vertitore non sia di ampiezza sufficiente        l'oscillatore al tubo convertitore trami-
per ottenere una deviazione dell'indice        te il cilindretto metallico precedente-
dello strumento abbastanza ampia da            mente illustrato e si tarano sia il se-
permettere di procedere alla taratura.	condario sia il primario del primo tra-
In questo caso il segnale dell'oscillatore          sformatore a FI.

si inietta, attraverso un condensatore di          Dopo aver ruotato tutti i nuclei è con-
capacità compresa fra 50 pF e 250 pF,          sigliabile ripetere la taratura ritoccan-
dapprima fra la griglia controllo del               doli leggermente.
secondo tubo amplificatore a FI e la       Taratura del discriminatore. Per ese
massa, regolando il nucleo primario del         guire la taratura del discriminatore, 
terzo trasformatore a FI sino ad avere	l'oscillatore rimane collegato nello stes-

Fig. 4 - Collegamento dell'analizzatore nella taratura del rivelatore a rapporto di tipo asimmetrico.

Dal 1° Trasformatore a Fl per MF

RADIORAMA

so modo già visto, e cioè sempre sul cilindretto montato sul tubo convertitore, mentre l'analizzatore va collegato in modo diverso a seconda se si tratta di un rivelatore a rapporto di tipo simmetrico oppure di tipo asimmetrico. Nel caso il rivelatore a rapporto sia di tipo simmetrico, come illustrato nella fig. 3, l'analizzatore (che deve essere predisposto per misure di c.c. e con la portata di 10 V) va collegato con il puntale negativo nel punto B della fig. 3, cioè a massa (questo punto praticamente corrisponde al centro dei due resistori di rivelazione) ed il puntale positivo nel punto A della fig. 3. Nel caso il rivelatore a rapporto sia invece di tipo asimmetrico, come illustrato nella fig. 4, bisogna sostituire al resistore di rivelazione due resistori, ognuno di valore pari alla metà del valore del resistore di rivelazione. Quindi si collega il puntale negativo dell'analizzatore al punto B della fig. 4, cioè al centro dei due resistori, ed il puntale positivo al punto A della fig. 4, cioè sul terziario.

Si regola il nucleo del secondario dell’ultimo trasformatore a FI sino a che l'indice dell'analizzatore si porti esattamente sullo zero. Per accertarsi che il  trasformatore sia

tarato e non si trovi invece completamente fuori taratura è sufficiente continuare nella rotazione del nucleo anche quando l'indice si è portato sullo zero. Se, continuando a ruotare sempre nello stesso senso, l'indice oltrepassa lo zero, si ritorna indietro finché si trova il punto esatto di taratura. Può anche accadere che, appena collegato l'analizzatore nei punti A e B indicati, l'indice dello strumento si porti tutto a sinistra, prima dello zero. In questo caso bisogna ruotare il nucleo sino a leggere una certa tensione; poi si ruota nuovamente indietro bloccandolo in corrispondenza dello zero indicato dall'indice dell'analizzatore.          Taratura del gruppo a RF - Molto più delicata è la taratura del gruppo a RF data l'elevata frequenza di lavoro, perciò sono alquanto critiche le regolazioni dei nuclei e dei compensatori, e le connessioni tra l'oscillatore ed il generatore, connessioni che devono essere eseguite adottando particolari accorgimenti.

L'analizzatore deve essere collegato come indicato per la taratura dei trasformatori a FI, le operazioni da eseguire sono quelle caratteristiche della taratura dei gruppi a RF; queste operazioni con-

N. 2 - FEBBRAIO 1969

sentono di far coincidere il valore segnato dall'indice della scala parlante del ricevitore con la frequenza del segnale ricevuto e di accordare il circuito d'ingresso per la massima tensione d'uscita. Tali operazioni, naturalmente, devono essere eseguite su due punti estremi della gamma, come già si è visto per i ricevitori per MA.

Normalmente i ricevitori per MF hanno la presa d'antenna simmetrica per 300 Ω, per cui il collegamento con l'antenna è fatto con piattina pure da 300 Ω. Gli oscillatori invece hanno di solito

l'uscita asimmetrica, in genere con una impedenza di 50 Ω oppure 75 Ω. Non è quindi consigliabile collegare i due terminali del generatore direttamente alla piattina del ricevitore, poiché si avrebbe un disadattamento d'impedenza. Tra il cavetto dell'oscillatore e la piattina del ricevitore occorre inserire un adattatore costituito da resistori, i quali devono essere del tipo ad impasto e non a grafite spiralizzati. Lo schema ed i valori dei resistori, nei due casi di generatore con 50 Ω e 75 Ω, sono riportati nella fig. 5; è però consi-

RADIORAMA

USCITA 300 Ω

ENTRATA 50 Ω OPPURE   75 Ω

Fig. 6 - Adattatore d'Impedenza.

gliabile montare i resistori su una baset-ta come illustrato nella fig. 6. Come si è detto, la taratura dei circuiti dell'oscillatore deve essere eseguita su due punti estremi della scala parlante, vale a dire su 88 MHz quando si ruota il nucleo della bobina e su 104 MHz quando si ruota il compensatore. Dopo aver tarato l'oscillatore, si regolano per le stesse frequenze la bobina d'antenna ed il compensatore d'antenna. Se il gruppo a RF è munito di una sola regolazione, o nucleo o compensatore d'oscillatore, la taratura si effettua regolando il nucleo, od il compensatore dell'oscillatore locale per una posizione di centro scala, cioè per 95 MHz e 96 MHz circa. Si regola quindi il circuito d'antenna per lo stesso valore di frequenza.

Terminata la taratura del ricevitore può accadere che si ricevano le stazioni su due punti molto vicini fra loro o che la riproduzione sia distorta.

N. 2 • FEBBRAIO 1969

Evidentemente questi difetti sono dovuti alla taratura: nel primo caso bisogna rifare la taratura del gruppo a RF e, se non basta, anche quella dei trasformatori a FI; nel secondo caso in genere è sufficiente ritoccare il nucleo del discriminatore fino a far sparire la distorsione.