Das Signalinstrument schlägt nicht aus, ein Test mit dem Ohmmeter zeigt Durchgang, Spannung im Betrieb liegt an.

Das Instrument wird aus seinem Gehäuse geholt. Dabei sind die Anschlussdrähte vorab frei zu legen, danach kann es mit vorsichtigem Druck in die beiden Löcher der Führungsnasen herausgenommen werden. Der Magnet hat sich vom Plastikträger gelöst und sorgt mit seiner falschen Lage dass das Instrument klemmt. Die beiden Spiralfedern werden vorsichtig abgelötet (Pinzette zu Hilfe nehmen, damit nicht das andere Ende zu heiss wird und abfällt). Dann wird die Stellschraube gelöst, so dass sich die Spule mit dem Zeiger aus den Spitzenlagern entfernen lässt. Der Magnet fällt nun heraus. Anhand der Leimspuren kann seine Position auf dem Träger festgestellt werden. Beide werden mit Aceton gereinigt und mit Klebstoff wieder befestigt. Dann folgt der Zusammenbau in umgekehrter Abfolge.